Оглавление:

A-319 __________________________________________________________________стр.2

А-320___________________________________________________________________стр.5

A-321___________________________________________________________________стр.8

А-330/243_______________________________________________________________стр.11

А-330/343_______________________________________________________________стр.16

В-767___________________________________________________________________стр.21

IL-96___________________________________________________________________стр.25

Таблица совместимости грузов на борту ВС________________________________стр.28

AKH (контейнер)                                                              PKC (паллета)                                                      Тип ВС А-319

Объем внутренний-3,6м3	  Объем –              2,5м3 -3,6м3		   Вместимость-116 пассажиров

Объем внешний-     3,9м3	Max. вес с грузом-  1134кг.

Max. вес с грузом-1134кг.

Количество занимаемых                                                   Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 1.                                                  позиций на борту ВС-1.

Max. количество 4 AKH                                                   Max. количество 4 PKC                                  Количество позиций для загрузки-4

При загрузке средств пакетирования на борт ВС возможна комбинация, которая не должна превышать в общей сумме количество позиций  4. Например: 1AKH+3PKC= 4 (учитывая багаж и почту).

Таблица размеров груза при загрузке  в варианте  «навал».

| Высота (см) |  | Длина (см) |
| --- | --- | --- |
|  | 98-115 | 409 | 389 | 369 | 349 | 329 | 308 | 288 | 268 | 248 | 227 | 207 | 185 | 171 | 171 | 0 | 0 |
|  | 72-97 | 468 | 461 | 454 | 448 | 424 | 402 | 381 | 364 | 344 | 324 | 304 | 284 | 263 | 243 | 223 | 202 |
|  | 0-71 | 493 | 483 | 475 | 467 | 460 | 451 | 443 | 438 | 414 | 393 | 373 | 352 | 331 | 310 | 288 | 265 |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|  |  | Ширина (см) |

AKH (контейнер)                                                                PKC (паллета)                                                      Тип ВС А-320

Объем внутренний-3,6м3	  Объем –              2,5м3 -3,6м3		   Вместимость-140 пассажиров

Объем внешний-     3,9м3	Max. вес с грузом-  1134кг.

Max. вес с грузом-1134кг.

Количество занимаемых                                                   Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 1.                                                  позиций на борту ВС-1.

Max. количество 7 AKH                                                   Max. количество 7 PKC                                  Количество позиций для загрузки-7

При загрузке средств пакетирования на борт ВС возможна комбинация, которая не должна превышать в общей сумме количество позиций  7. Например: 3AKH+4PKC= 7 (учитывая багаж и почту).

AKH (контейнер)                                                              PKC (паллета)                                                      Тип ВС А-321

Объем внутренний-3,6м3	  Объем –              2,5м3 -3,6м3		 Вместимость-177 пассажиров

Объем внешний-     3,9м3	Max. вес с грузом-  1134кг.

Max. вес с грузом-1134кг.

Количество  занимаемых                                                  Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 1.                                                  позиций на борту ВС-1.

Max. количество 10 AKH                                                  Max. количество 10 PKC                            Количество позиций для загрузки-10

При загрузке средств пакетирования на борт ВС возможна комбинация, которая не должна превышать в общей сумме количество позиций  10. Например: 8AKH+2PKC= 10 (учитывая багаж и почту).

AKE (контейнер)                                                    FLA (паллета)                                                             Тип ВС А-330/243

Объем внутренний-4,3м3	    Объем –                   7м3		  Вместимость-241 пассажир

Объем внешний-     4,8м3	     Max. вес с грузом-  3175кг.

Max. вес с грузом-1587кг.

Количество занимаемых                                        Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 1.                                       позиций на борту ВС-2.

Max. количество 26 AKЕ                                      Max. количество 13 FLA                                          Количество позиций для загрузки-26

PAG (паллета)                                                              PMC (паллета)                                                  Тип ВС А-330/243

Объем внутренний- 10м3	                  Объем –                   11м3		   Вместимость-241 пассажир

Max. вес с грузом-    4626кг	                   Max. вес с грузом-  5103кг.

Количество занимаемых                                                  Количество занимаемых

позиций на борту  ВС*.                                                    позиций на борту ВС*.

Max. количество 8 PAG                                                  Max. количество 8 PМС                              Количество позиций для загрузки-26

Примечание* Количество  занимаемых позиций на борту ВС паллетами РМС и PAG  см. в схеме загрузки  стр.14

AKH (контейнер)                                                               PKC (паллета)                                                      Тип ВС А-330/243

Объем внутренний-3,6м3	Объем –              2,5м3 -3,6м3		  Вместимость-241 пассажир

Объем внешний-     3,9м3	       Max. вес с грузом-  1587кг.

Max. вес с грузом-1587кг.

Количество занимаемых                                               Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 2.                                              позиций на борту ВС:

При объеме 2,5м3 -1;

При объеме по контуру самолета  3,6м3 -2.

Max. количество 13 AKH                                             Max. количество:                                              Количество позиций для загрузки-26

При объеме 2,5м3 -26PKC;

При объеме 3,6м3 -13PKC.

При загрузке средств пакетирования на борт ВС возможна комбинация, которая не должна превышать в общей сумме  количество  позиций 26. Например: 2PAG+2PMC+3FLA+4AKE+2AKH= 26 (учитывая багаж и почту).

AKE (контейнер)                                                    FLA (паллета)                                                             Тип ВС А-330/343

Объем внутренний-4,3м3	    Объем –                   7м3		  Вместимость-302 пассажира

Объем внешний-     4,8м3	     Max. вес с грузом-  3175кг.

Max. вес с грузом-1587кг.

Количество занимаемых                                        Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 1.                                       позиций на борту ВС-2.

Max. количество 32 AKЕ                                      Max. количество 16 FLA                                          Количество позиций для загрузки-32

PAG (паллета)                                                              PMC (паллета)                                                  Тип ВС А-330/343

Объем внутренний- 10м3	                  Объем –                   11м3		   Вместимость-302 пассажира

Max. вес с грузом-    4626кг	                   Max. вес с грузом-  5103кг.

Количество занимаемых                                                  Количество занимаемых

позиций на борту  ВС*.                                                    позиций на борту ВС*.

Max. количество 11 PAG                                                 Max. количество 10 PМС                            Количество позиций для загрузки-32

Примечание* Количество  занимаемых позиций на борту ВС паллетами РМС и PAG  см. в схеме загрузки  стр.19

AKH (контейнер)                                                                PKC (паллета)                                                      Тип ВС А-330/343

Объем внутренний-3,6м3	  Объем –              2,5м3 -3,6м3		      Вместимость-302 пассажира

Объем внешний-     3,9м3	Max. вес с грузом-  1587кг.

Max. вес с грузом-1587кг.

Количество  занимаемых                                                  Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 2.                                                  позиций на борту ВС:

При объеме 2,5м3 -1;

При объеме по контуру самолета  3,6м3 -2.

Max. количество 16 AKH                                                 Max. количество:                                             Количество позиций для загрузки-32

При объеме 2,5м3 -32PKC;

При объеме 3,6м3 -16PKC.

При загрузке средств пакетирования на борт ВС возможна комбинация, которая не должна превышать в общей сумме количество позиций  32. Например: 4PAG+4PMC+1FLA+2AKE+2AKH= 32 (учитывая багаж и почту) .

AKE (контейнер)                                                   DPE (контейнер )                                                            Тип ВС B-767

Объем внутренний-4,3м3                                       Объем внутренний-3,4м3                                         Вместимость-197-215 пассажиров

Объем внешний-     4,8м3         	    Объем внешний-     3,8м3	               в зависимости от бортового номера

Max. вес с грузом-1587кг	     Max. вес с грузом-  1224кг.

Количество занимаемых                                        Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 2.                                       позиций на борту ВС-1.

Max. количество 15 AKЕ                                      Max. количество 30 DPE                                         Количество позиций для загрузки-30

PAG (паллета)                                                              PMC (паллета)                                                  Тип ВС B-767

Объем внутренний- 10м3	                  Объем –                   11м3		   Вместимость-197-215 пассажиров

Max. вес с грузом-    4626кг	                   Max. вес с грузом-  5103кг.	              в зависимости от бортового номера

Количество занимаемых                                                  Количество занимаемых

позиций на борту  ВС*.                                                    позиций на борту ВС*.

Max. количество 4 PAG                                                 Max. количество 4 PМС                            Количество позиций для загрузки-30

Примечание*  Паллеты PMC и PAG на данном типе ВС загружаются только в носовой грузовой отсек. Количество  занимаемых позиций на борту ВС паллетами РМС и PAG  см. в схеме загрузки  стр.23

При загрузке средств пакетирования на борт ВС возможна комбинация, которая не должна превышать в общей сумме количество позиций 30. Например: 2PAG+2PMC+3AKE+8DPE= 30 (учитывая багаж и почту).

AKE (контейнер)                                                    FLA (паллета)                                                             Тип ВС IL-96

Объем внутренний-4,3м3	    Объем –                   7м3		  Вместимость-235 пассажира

Объем внешний-     4,8м3	     Max. вес с грузом-  2930кг.

Max. вес с грузом-1350кг.

Количество занимаемых                                        Количество занимаемых

позиций на борту  ВС- 1.                                       позиций на борту ВС-2.

Max. количество 16 AKЕ                                      Max. количество 8 FLA                                          Количество позиций для загрузки-16

При загрузке средств пакетирования на борт ВС возможна комбинация, которая не должна превышать в общей сумме количество позиций  16. Например: 4AKE+6FLA= 16 (учитывая багаж и почту) .

|  | КЛАСС ОПАСНОСТИ И КОД ПО IATA | 1.3C RCX | 1.3G RGX | 1.4B RXB | 1.4C RXC | 1.4D RXD | 1.4E RXE | 1.4G RXG | 1.4S RXS | 2.2 RNG | 2.1 RFG | 2.3 RPG | 2.2 RCL | 3 RFL | 4.2 RSC | 4.3 RFW | 5.1 ROX | 5.2 ROP | 6.1 RPB | 6.2 RIS | 7 RRY | 8 RCM | 9 ICE | FIL | HUM | EAT/PEM/PES | HEG | AVI | LHO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| только грузовым (CAO) | 1.3C RCX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3G RGX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4B RXB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4C RXC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4D RXD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4E RXE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4G RXG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4S RXS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 RNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 RFG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 RPG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 RCL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 RFL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 RSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 RFW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 ROX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 ROP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 RPB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 RIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 RRY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 RCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 ICE | Сухой лёд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FIL | Не проявленные кино и фото плёнки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HUM | Человеческие останки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EAT/PEM/PES | Пищевые продукты / Мясо / Морские продукты (рыба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HEG | Яйца для выведения цыплят |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVI | Живые животные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LHO | Живой человеческий орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Не должны быть загружены в непосредственной близости друг от друга или на таком расстоянии, которое позволяло бы взаимодействие в случае утечки (не складировать друг на друга, минимальное расстояние по горизонтали -50см). |
| --- | --- |
|  | Животные для лабораторных целей (SPF) не должны загружаться вместе с другими животными. Животные, которые в природе являются естественными врагами не должны находиться рядом. |
|  | TI- транспортный индекс. Минимальное расстояние от 0,1-4,0 TI - 2,5метра, от 4,1-10,0 TI - 3,5 метра, от 10,1-20.0 TI - 5 метров, от 20,1 TI - 8 метров. |
|  | Загрузка в одном средстве пакетирования разрешается при условии, что инкубационные яйца всегда располагаются перед животными и по возможности не рядом друг c другом. |
|  | Нельзя грузить в одном и том же непроветриваемом отсеке. В проветриваемом отсеке можно загружать сухой лед с животными при условии, что они не загружаются в непосредственной близости друг от друга или животные должны находиться выше, чем сухой лед. |
|  | Минимальное расстояние на пассажирских самолетах, если транспортный индекс до 9 TI, одна загрузочная позиция или 1,5 метра. |
|  | Не должны загружаться в непосредственной близости друг от друга. Животные издающие сильный запах, не должны по возможности загружаться внутри одного и того же грузового отсека вместе с EAT/PEM/PES и багажом. |
|  | Не должны быть загружены в одно и то же средство пакетирования. Если загружены в отдельные средства пакетирования, то они не должны находиться рядом (минимальное расстояние 1 загрузочная позиция). |

Примечание: В одном грузовом отсеке (пассажирского ВС) разрешается перевозить не более одного самонадувающегося  устройства

для спасения людей. Намагниченные материалы (MAG) размещаются  в грузовом отсеке таким образом, чтобы влияние на совмещенные магнитные компасы или чувствительные элементы основного компаса было незначительным.

RXS                     RFG                RNG/RCL               RPG                      RFL                     RFS                    RFW                    RSC

ROX                    ROP                     RIS                      RPB                    RRY                    RCM               RMD/ICE

RCL	                                     CAO                                        MAG                                        AVI