Размеры грузовых люков воздушных судов Типы ВС Размеры грузовых люков (ширина х высота), см Проходное грузовое сечение грузовых люков (Ширина х Высота), с учетом допусков, см. Методы погрузки, применимые типы средств пакетирования и размеры (ДхШхВ) Максимальная грузоподъемность средств пакетир., макс. нагрузка на 1 м2 пола воздушного судна Боинг 767-300ER Передний багажник 320х164 Задний багажник 159х164 Балк 97х114 Передний багажник 320х164 Задний багажник 159х164 Балк 97х114 паллета PMC (317,5х244x163) паллета PAG (317,5х223,5x163) контейнер LD2 (153х156x163) контейнер LD4 (153х244x163) контейнер LD8 (153х317,5x163) контейнер LD3 (153х201x163) паллета PMC – 5035 кг паллета PAG – 4626 кг контейнер LD2 – 1224 кг контейнер LD4 – 2449 кг контейнер LD8 - 2518 кг контейнер LD3 – 1587 кг А-310 Передний багажник 270х169 Задний багажник 180х168 Балк 95х63 Передний багажник 244х164 Задний багажник 154х164 Балк 95х63 паллета PMC (317,5х244x163) паллета PAG (317,5х223,5x163) паллета FLA/PLA (317,5х153x163) контейнер LD3 (153х201x163) паллета PMC – 5035 кг паллета PAG – 4626 кг паллета FLA/PLA – 4626 кг контейнер LD3 – 1587 кг А-320 181х122 174х119 Погрузка навалом Не более 732 кг на 1 м2 А-319 181х122 181х115 Погрузка навалом Не более 732 кг на 1 м2 Боинг 737 121х88 121х86 Погрузка навалом Не более 732 кг на 1 м2